家电稳定性试验台

使用说明书

广州市智力通机电有限公司

稳定试验台

- 概述：

稳定试验台是根据标准GB4706.1稳定性试验方法而设计，用来检测家用电器及类似用途电器器具稳定性能的试验装置。本装置抗振性能好，承载重量大，角度可调范围广，操作简单。根据家电产品种类繁多、产品大小不一的实际情况，我公司设计出多种规格型号的稳定试验台以满足客户的需求。

- 技术性能：

| 型号 | 台面直径 | 角度范围 | 承载能力 | 旋转方式 | 旋转速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WD-3 | 1000mm | 0-30° | 125Kg | 手动/电动 | -/1RPM |
| WD-2 | 800mm | 0-30° | 80Kg | 手动/电动 | -/1RPM |
| WD-1 | 600mm | 0-45° | 50Kg | 手动 | - |

- 水平调节

      - 坡度测量仪调至0度，将它放在台面中心与角度调节杆的轴线平的位置行，调节手轮，使其水泡在中心位置。

      - 将坡度测量仪旋转至与角度调节杆的轴线垂直位置，适当调整相关地脚螺丝高度，使其水泡在中心位置。

      - 确定稳定试验台的台面已处在水平状态。

- 倾角调整：

      - 坡度测量仪调至所需试验的角度，将它放在台面中心与角度调节杆的轴线平行的位置。

      - 调节手轮，使水泡在中心位置，此时稳定试验台面的倾斜角度即为所需试验的角度。图中所示角度为17°

- 试样的放置和检测：

- 按GB4706-1等标准相关条款要求，将试样放在台面中心位置。

- 接通电源，打开倒顺开关或者手动旋转试验台面。

- 正反转动，试样要在最不利的情况下，也不能翻倒。

注意：手动旋转时要保证1RPM的匀速旋转。

试验过程中防止因试样翻倒而损坏。