弹簧冲击器

使用说明书

广州市智力通机电有限公司

弹簧冲击器

- 产品概述：

弹簧冲击器根据GB/T2423（IEC60068-2-75）标准要求设计制造，用于对电子电工产品的抗撞击能力的测试，是检测电器产品安全性能必需的试验器具。

本器具适用于家用和类似用途电器、电子产品、灯具、电器附件的外壳、操作杆、手柄、旋钮、指示灯、信号灯及灯罩等进行机械强度试验，以保证被试产品能够承受可能发生的鲁莽操作和其它意外，使电器产品能够安全可靠的运行。

二． 型号规格

| 型号 | 冲击能量 | 等效质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单档 | 0.2±0.02J | 250g±2% |  |
|  | 0.35±0.03J | 250g±2% |  |
|  | 0.5±0.04J | 250g±2% |  |
|  | 0.7±0.05J | 250g±2% |  |
|  | 1±0.05J | 250g±2% |  |
|  | 2±0.05J | 500g±2% |  |
| 五档 | 0.2J--1J * | 250g±2% | *参照单档公差 |

三．使用方法

根据相关标准要求固定试样，选择冲击试验点，拉动冲击器的操作手柄，直到“咔嗒”声响，冲击器即处于待发状态。将冲击器垂直对着样品表面并与之接触，推动冲击器使其释放，对样品进行冲击试验。

四．注意事项

- 未使用时，装置应处于释放状态。

- 装置已经校准，调整会严重影响其准确性，拆卸产品视为放弃三包服务。

- 弹簧更换或调整后，装置需经计量部门校验方可使用。

- 本装置为精密仪器，应轻拿轻放，严防摔倒。

- 存放条件：温度5～35℃ 有干燥剂的盒子。

- 试验时，防止锤杆被试样弹起，形成多次冲击。